## Slide 1: Operationele evaluatie van humanitaire drone operaties
Rob De Roo
rob.deroo@vives.be

## Slide 2: Doelstellingen
Wat is de potentiele meerwaarde?
Welke drone heb ik nodig?
Wat zijn de uitdagingen bij humanitaire operaties?

## Slide 3: Inhoud
Introductie
Toepassingen
Soorten drones
Operationele risico’s
Conclusie

## Slide 4: 1. Introductie

## Slide 5: 1. Introductie
  Drone: militair, roepnaam
  GCS: Ground Control Station
  UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  UAS: Unmanned Aerial System
  RPA: Remotely Piloted Aircraft
  RPAS: Remotely Piloted Aircraft System
  = wettelijke term

## Slide 6: 1. Introductie
1. RPAS selectie
Missie
Platform/payload
2. Documenten
Logboek
3. Vlucht aanvraag
DGLV/Defensie
4. Vlucht voorbereiding
6. Post flight
TD/OH/VH
5. Vliegoperatie
Meteo/luchtruim
Inspectie: SiSu/tech.
Massa en balans
Belgocontrol
Verzekering
Vliegtijd: ± 10%

## Slide 7: 1. Introductie
Professionele bachelor
±150 luchtvaart studenten
Luchtvaarttechnologie (EASA Part66)
Lijnpiloot (EASA FCL)

## Slide 8: 1. Introductie
Onderzoeksgroep Luchtvaart
MRO: Maintenance Repair and Overhaul
RPAS: Remotely Piloted Aircraft Systems
www.vives.be/aviation

## Slide 9: Onderzoeksgroep RPAS
R&D
Prototype
Testen
Advies
Selectie
Platform
Payload

## Slide 10: Onderzoeksgroep RPAS
Training en infosessies
Professionele bachelor: 42u theorie+lab, stage en eindwerk
Systemen, toepassingen, wetgeving, security, aandrijvingen, payloads, operaties, ontwerp, …
Kleine tot grote groepen (10~110 personen)
RPAS vliegtraining

## Slide 11: Onderzoeksgroep RPAS
Ministerie Binnenlandse Zaken
Selectie van geschikte multirotor voor Civiele Bescherming
Ontwikkeling van gas detectie en meetapparatuur
Op maat gemaakte opleiding voor operators
Onafhankelijk advies voor ontwerpbestekken

## Slide 12: Onderzoeksgroep RPAS
UN OCHA safety guidelines
Gestandaardiseerde informatie fiche voor humanitaire drone operaties

## Slide 13: Onderzoeksgroep RPAS
And many more…

## Slide 14: 2. Toepassingen

## Slide 15: 2. Toepassingen

## Slide 16: 2. Toepassingen
Waarom onbemand?
 Gevaarlijke opdrachten in risicogebieden
Cyberhawk
Micro-drone

## Slide 17: 2. Toepassingen
Waarom onbemand?
 Kost/tijd verminderen en/of veiligheid verhogen

## Slide 18: 2. Toepassingen
  Your imagination is the limit…
Bosbranden
Fauna
Flora
Pijplijninspectie
Dijkmonitoring
Media
…

## Slide 19: 2. Toepassingen – voorbeelden
Civiele Bescherming – Brand Londerzeel 18/6/2015
Doel: eye-in-the-sky

## Slide 20: 2. Toepassingen – voorbeelden
Politie MidLim – verkeersongeval
Doel: tijd verminderen, detail informatie

## Slide 21: 2. Toepassingen – voorbeelden
UAViators – Nepal 25 april 2015
Doel: ramp in kaart brengen

## Slide 22: 2. Toepassingen – voorbeelden
IOM – Haïti april 2013
Doel: opvolging evolutie vluchtelingenkamp

## Slide 23: 2. Toepassingen – voorbeelden
Medair – Filipijnen 2013
Doel: ramp in kaart brengen

## Slide 24: 2. Toepassingen – voorbeelden
KMS/B-FAST – Bosnië en Herzegovina juni 2014
Doel: ramp in kaart brengen + landmijnverschuivingen (ICARUS project)

## Slide 25: 2. Toepassingen – voorbeelden
VITO – Zeebrugge
Doel: milieu impact baggerwerken

## Slide 26: 3. Soorten drones

## Slide 27: 3. Soorten drones
Drone/UAV/RPA?
Fixed-wing
Rotary
Multirotor
Heli
Conventional
Special
Flying wing

## Slide 28: 3. Soorten drones – Fixed wing
Conventioneel | Flying wing
Eenvoudig en flexibel ontwerp | Slechte stabiliteit  automatische besturing
Hoge efficiëntie = grote spanwijdte | Efficiënter met kleine spanwijdte
Voordelen: Lange vluchttijd en groot bereik | 
Nadelen: plaats nodig voor landen en/of opstijgen | 
Toepassingen: +1 ha, observatie, gebieden in kaart brengen, … | 

## Slide 29: 3. Soorten drones – Rotary wing
Quad = 4 | Hexa = 6 | Octo = 8 | Helikopter
Eenvoudig | Robuuster | Extra draagkracht | Hoge efficiëntie
Geen redundantie | Redundantie | Redundantie | Veiligheid door systeem
Voordelen: verticaal opstijgen/landen, hoveren Lange vliegtijd en groot bereik |  |  | 
Nadelen: vliegende “blender”, korte vliegtijd en bereik |  |  | 
Toepassingen: -1 ha, inspectie, … |  |  | 

## Slide 30: 3. Soorten drones – Rotary wing
Werking
  w: rpm
  T: thrust
  Q: torque
  Evenwicht koppels
  = besturing
  QUAD = ongeschikt voor risico operaties
© Belga
1
2
3
4
Q4
Q3
Q1
Q2
T4
T3
T2
T1
m

## Slide 31: 3. Soorten drones – Special
Balloon
Voordelen: zeer lange vliegtijd
Nadelen: laag vliegbereik, weersinvloeden
Toepassingen: lokale observatie, datastation, …

## Slide 32: 3. Soorten drones – Case study
Selectie van multirotor voor Civiele Bescherming
Transparant evaluatiesysteem uitgewerkt
143 parameters voor de operationele en technische evaluatie van demovlucht
Investeringen en garantie zijn apart geëvalueerd
5 juryleden
5 kandidaten

## Slide 33: 4. Operationele risico’s

## Slide 34: 4. Operationele risico’s
Operationele verschillen
Tijdsdruk
Weinig voorbereiding mogelijk
Vliegomstandigheden
Weersonafhankelijk
Communicatie
Juridische bewijslast
Etc.
Technische vereisten
Operationele procedures

## Slide 35: 4.1 Externe invloeden
  5M-model
  Man
  Psychologisch
  Fysiologisch
  Professionaliteit
  Machine
  Gebruiksgemak
  Veiligheden
  Medium
  Fysieke omgeving
  Mentale omgeving
  Mission
  Specifieke
  operationele
  risico’s
  Management
  Tijd  risico
  Kost  risico

## Slide 36: 4.1 Externe invloeden
Flora
Fauna
Temperatuur
Zonlicht
Omstaanders
Weer
Nood aan info

## Slide 37: 4.2. Luchtruim
LFA
HTA
You are not flying alone in any airspace!
Uncontrolled Airspace
800m (2500ft)
AMSL
1,5km (4500ft)
AMSL
GND
UNL
TMA
Controlled Airspace
AWY
Controlled Airspace
CTR
+ P/R/D
TSA/TRA
ARD

## Slide 38: 4.2. Luchtruim
Oplossingen
Training
Vluchtvoorbereiding
Communicatie
© Belga
5 dec 2014
Doel drone = mapping rampgebied

## Slide 39: 4.3 Propellers
Drone = flying blender
Oplossingen
Procedures met veiligheidszones
Prop guard: verminderde efficiëntie
X8 – props: 14x9.5
http://youtu.be/ji3Hii_LZOc

## Slide 40: 4.4 Impact
Crash
  ±1kg @ 50m
  31m/s = 112km/h
  Oplossingen
  Type drone: fixed wing of “flying blender”?
  4 of meer propellers?

## Slide 41: 4.5 LiPo batterijen
Teveel (ont)laden
Beschadigd
Oplossingen
zwelt op en ontploft
met steekvlam

## Slide 42: 4.6 Aviation safety mindset
  Aviation history is written
  in blood…
  Not WHO? but WHY?
  CRASH  LEARN  IMPROVE  AVOID

## Slide 43: 4.7 Privacy
RPA
GCS
Control
Telemetry
Link
RPAS
Privacy = volledig systeem

## Slide 44: 4.8 Wetgeving – eigen operatie
Art.3: KB RPAS niet van toepassing
Binnen
Militair, douane, politie, opsporings- en reddings-, brandbestrijding, kustbewakings- of soortgelijke operaties
 “state aircraft”
= gevlogen voor overheid enkel binnen deze opdracht

## Slide 45: 4.8 Wetgeving – eigen operatie
“State aircraft”=overheid zorgt zelf voor
Bekwaamheid personeel
Luchtwaardigheid
Zelf instaan voor schade
Werkgroep RPAS@Police
RPAS@police.belgium.eu

## Slide 46: 4.8 Wetgeving – burgers
“Aviation mindset”
= veiligheid
Complexe wetgeving

## Slide 47: 5. Conclusies

## Slide 48: 5. Conclusies
Potentiele meerwaarde?
Ja, maar vliegen geeft een extra risico
  Nood voor informatie uit de lucht
  Verminderd risico vergeleken met andere informatiebronnen
  Economisch voordeliger
  Tijdbesparend

## Slide 49: 5. Conclusies
Welke drone?
Juiste gereedschap = sleutel tot succes!

## Slide 50: 5. Conclusies
Uitdagingen humanitaire operaties?
Complexe
Risicovolle operatie
Beperkte voorbereidingstijd
 Deel ervaringen om samen expertise te vergroten

## Slide 51: Visit us @ VIVES Campus VLOC Nieuwpoortsesteenweg 945c B-8400 OOSTENDE tel. + 32 59 30 81 50 rob.deroo@vives.be www.vives.be/aviation